## Slide 1: 2024-1 논리회로 설계 과제 설명
1

## Slide 2
2
Even Parity bit를 가지고 error를 check 하는 회로설계
프로젝트 목적 : Even Parity bit를 가지고 error를 check하는 회로 설계 ( 그림의 3개 모듈 + TEST BENCH 모듈 제출 )
각 모듈의 활용 목적 :
Sender : INPUT 8-bit 에 Even Parity 1 bit 를 추가해서 OUTPUT 출력
2. Channel : 특정 1 ibt에 대한 논리회로 모듈을 자유롭게 설계 ( ex. x1(t+1) = x3(t)’·x7(t)·x8(t)’, x8(t+1) = (x1(t) + x2(t))’·(x4(t)+x7(t)), …. )
( 중요한 것은 Channel OUPUT에 따라 Reciever에서 정확하게 error를 check 하는 것 )
3. Reciever : Even Parity bit를 가지고 Error를 check ( Error가 발생했다면 Reciever OUTPUT에서 1을 출력 / Error가 발생하지 않았다면 Reciever OUTPUT에서 0을 출력 )
Sender
Channel
Reciever
INPUT
8-bit input data
+
1-Even Parity bit
Error CHECK
(9-bit)
(9-bit)
(1-bit)
(8-bit)

## Slide 3
3
A,B,C 모듈에 최종 결과 분석의 원활함을 위해 reset 이나 done 등의 추가 입력을 추가하는 것은 인정
최종 결과는 앞서 구현한 sub_module 을 Instantiation 한 후 모두 활용하여 설계하여야 인정
모든 코드에 주석을 이용한 간략한 설명 명시 (Code 설명 등)
  ModelSim은 한글 지원이 불가해 영문으로 작성, 또는 보고서에서 따로 주석 가능
모든 Verilog HDL 파일 중 하나라도 컴파일 에러가 발생하면 실격 처리
Verilog HDL 설계 내용
A. Sender 모듈 설계
1) 8-bit data를 input으로 받고 8-bit input data에 1-Even Parity bit를 추가하여 9-bit output data
을 출력하는 모듈 “sender.v” 설계
B. Channel 모듈 설계
1) Sender 모듈에서의 9-bit output data를 input으로 받아 특정 1 bit에 대해 논리회로를
설계하여 9-bit output data를 출력하도록 하는 모듈 “channel.v” 설계 (논리회로는
자유롭게 설계)
C. Receiver 모듈 설계
1) Channel 모듈에서의 9-bit output data를 input으로 받아 Parity bit를 통해 error check하고
결과를 1-bit data로 출력하는 모듈 “Receiver.v” 설계
E. 최종 test bench 설계
1) “tb_top.v” 에 Verilog 강의노트를 참고하여, A,B,C Module을 Instantiation한 후
활용하여 그 초기값을 sender에 입력하고 해당 초기값에 대한 결과를 바탕으로
Even Parity error check을 확인하는 test_bench 설계

## Slide 4
4
보고서 내용 및 제출 시 유의 사항
보고서 내용
공학 인증 표지
문제 설명 (1 page 내로 간략히)
자신의 시스템 전체 Schematic 그림 / 각 submodule 의 입출력 과 연결 관계 / A,B,C 에서 설계한 Code 분석 (설계 원리, 구조, 동작 따위 자세히)
모든 sub-module(A,B,C) 들의 Simulation 결과 캡쳐와 분석
설계한 최종 Test Bench Code 분석, Simulation 결과 캡쳐와 분석
추가 구현 결과 및 분석
# 중요! 어떤 모듈을 덜 설계 했고, 어떤 모듈을 완벽하게 설계했고, 최종 결과 코드가 실행이 가능한지 가능하지 않은지, 등등 자신의 수행 진행도를 구체적으로 평가.
보고서에 코드 첨부 시, 가시성을 위해 하이라이팅하여 첨부
  hilite.me 접속  ‘Source Code’ 란에 코드 복사/붙여넣기  ‘Language’ Verilog로 설정  ‘Highlight!’ 클릭  하단 ‘Preview’ 란의 하이라이팅된 코드를 복사하여 첨부 (다른 사이트/툴 이용 가능)
표지 빼고 5페이지로 작성 (5페이지를 넘기지 말 것)
Font size는 10으로 고정
시뮬레이션 분석을 용이하게 하기 위해 Wave의 Radix 변경 가능
제출 시 유의 사항
제출물 : 보고서 (한글 파일 또는 PDF 파일), 모든 Verilog HDL Codes (.v 파일)
하나의 압축 파일로 압축
파일 이름 : “학번_이름_반.zip” Ex) “202124109_이용제_오전반.zip”
제출 기한 : 5월 10일 금요일 자정 (오후 11시 59분)
  시간이 다 되어 제출하면 인터넷 트래픽이 몰려 업로드 오류가 생길 수 있으니 가능한 일찍 제출하기 바람. 정한 시간 뒤에 제출하면 “무조건” delay 감점
제출 방식 : Bb 과제 제출
불이익을 당하지 않게, 제출 전후로 모든 파일 검토 및 확인